سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس

دستور العمل ايمني در زمان اجرا و پايانكار ساختمان

- نصب يك دستگاه كپسول خاموش كننده پودر گاز چهار كيلوئي در هر واحد مسكوني و تجاري با نظريه كارشناس آتش نشاني درخصوص محل نصب الزاميست.

- نصب يكدستگاه خاموش كننده CO2 چهار كيلوئي در مجاور تابلوهاي برق الزاميست.

- درساختمانهای 4و 5 طبقه می بایست جعبه های آتش نشانی به صورت خشک یا تر (تشخیص با سازمان آتش نشانی می باشد) نصب گردد. به صورتی که تمامی فضاها را پوشش دهد.

- در ساختمانهای شش طبقه به بالا جعبه های آتش نشانی به صورت تر (با منبع و الکتروپمپ مناسب) نصب گردد به صورتی که تمامی فضاها را پوشش دهد. محل اتصال سیستم با خودرو آتش نشانی در نظر گرفته شود

- نصب جعبه های آتش نشانی می بایست طوری طراحی و نصب گردد که تمامی فضاها را پوشش دهد. و همچنین  محل نصب آن در مکان امن (مسیر راه خروج اضطراری ) باشد و جعبه ها از نوع استاندارد انتخاب شود

- لوله ها از نوع گالوانیزه و با سایز 2 اینچ بوده و محل اتصال سیستم لوله کشی با خودرو  آتش نشانی  از نوع کوپلینگ با سایز دو و نیم اینچ باشد

- در اماكن پر خطر  و پر تجمع از قبيل سينماها- انبارها-هتل ها- ترمينال مسافربري –مسافرخانه ها- بيمارستانها- خوابگاهها – جایگاههای عرضه سوخت و مجتمع هاي تجاري و مسكوني علاوه بر رعايت موارد فوق نصب شير آتش نشاني (فاير هيدرانت) و انشعاب آب آتش نشاني در محل مناسب با در نظر گرفتن استقرار خودروهاي آتش نشاني الزامي مي باشد، ضمناً در اين اماكن نصب سيستم اعلام حريق نيز الزاميست.

- سيستم سيم كشي برق ساختمان بايد مقاوم و متناسب با شرايط آب و هوائي شهر بندرعباس در نظر گرفته شود.

- نصب نرده هاي تراس مي بايست بصورت عمودي و با ارتفاع بيش از 80 سانتي متر در نظر گرفته شود.

- نصب شيشه ها در نماي ساختمان از نوع سكوريت و ضخامت شيشه متناسب با ابعاد آن در نظر گرفته شود.

- نصب كليه سيستم هاي تاسيسات در ساختمان مي بايست از محل و لوازم استاندارد استفاده گردد

- رعايت شرايط ايمني ساختمان در مقابله با بلاياي طبيعي از قبيل زلزله- سيل-حريق-رعد و برق الزامي مي باشد.

- نصب توري و حصار جهت ايمني در زمان انجام كار الزاميست.

- رعايت درز انقطاع در نقشه و اجراي آن جهت ساختمانهاي بيش از 25 متر طول الزاميست.

- موارد مشروحه درمبحث سوم مقررات ملی ساختمان رعا یت گردد.

- خروج اضطراری مطابق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا گردد.

توجه:

- مراجعه متقاضيان در زمان پايانكار و بازديد كارشناس ايمني سازمان از محل و تائيد صلاحيت ايمني الزامي مي باشد.

- سازمان آتش نشاني آمادگي خود را در زمينه مشاوره و نصب و راه اندازي سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق و تهيه خاموش كننده استاندارد آتش نشاني را اعلام مي نمايد، لذا در صورت تمايل با شماره تلفنهاي 3331060 و 3346660 تماس حاصل فرمايند.